# Инструкция по установке датчика эхолота

Инструкция по установке эхолота Humminbird PiranhaMax 240

Для установки нужны два устройства; датчик и эхолот (монитор). Эхолот отображает информацию сонара, датчик отправляет и получает сигналы в воду. Правильная установка обоих компонентов обеспечит наилучшую работу устройства в целом.

Замечание: Из-за разнообразия лодок, мы даем только общие рекомендации. Каждая лодка имеет свои особенности, которые следует учитывать.

Вам понадобятся: ручная дрель с набором свёрел; отвертки Phillips #2 и 3; карандаш; силиконовый заполнитель - для просверленных отверстий; двухкомпонентный медленно сохнущий эпоксидный клей (если датчик крепится внутри корпуса лодки); источник питания 12 вольт, 1-амперный предохранитель.

Мануал по установке датчика эхолота Humminbird PiranhaMax 240

Шаг 1: Определение местоположения датчика

При выборе места крепления датчика эхолота, помните: нужно выбрать зону, свободную от

турбулентности.

Турбулентность появляется при движении лодки в воде. Завихрения сосредотачиваются в районе

выступов корпуса лодки. Выберите такое место, где есть плавная плоская площадка без выступов и

отверстий.

Турбулентность также создается работой винта мотора. Постарайтесь найти место на расстоянии

более 38 см (15") от лопастей винта.

- Лучший способ найти нужное место для датчика эхолота Humminbird PiranhaMax 240 - это осмотреть транец во время движения лодки.

- Причем лучше на высокой скорости. Пусть другой ведет лодку, пока вы ее осматриваете!

- Если днище лодки с уступами, то лучше закрепить датчик на такой ступеньке. Никогда не

- устанавливайте его на транце позади ступеньки.

- Если лопасти расположены пред транцем, то Вы не сможете найти "спокойную воду».

- Понадобится другой датчик или другой метод крепления,

- Зона крепления должна быть в контакте с водой.

- Если лодка тралится, убедитесь, что датчик не на одной линии с деталями трала.

Шаг 2: Для крепления на транце: просверлите отверстия для крепежа

В комплекте эхолота найдите картонный шаблон с отверстиями для сверления. Прижмите   шаблон   к транцу  в  том   месте,   где   предполагается   закрепить  датчик. Расположите шаблон вертикально так, чтобы стрелочки на ней совпадали с местом, где корпус соединяется со стенкой транца лодки. Карандашом отметьте места будущих отверстий.

Используя 4 мм сверло, просверлите два отверстия на глубину примерно 25 корпус из фибергласа, то лучше начать сверлить с насадкой поменьше, постепенно увеличивая ее размер, чтобы избежать крошения фибергласа или внешнего покрытия.

Шаг 3: Сборка и крепление датчика эхолота Humminbird PiranhaMax 240 
1. Соедините корпус датчика G и основание А как показано на рис. 4.
2. Затяните винт F так, чтобы датчик поворачивался, но все-таки оставался на месте, если его отпустить.
3. Добавьте силикон в просверленные отверстия.
4. Совместите датчик с крепежными отверстиями и привинтите отверткой.
5. Затяните крепежные винты так, чтобы датчик можно было двигать вертикально, но чтобы он оставался на месте, если вы его отпустите.

Замечание: Положение третьего крепежного винта определяется крепежным основанием А. Просверлите отверстие для него и установите его ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, как полностью определили и протестировали местоположение датчика.

Шаг 4: Наладка датчика
Правильное попожение датчика по высоте и по углу наклона обеспечит правильную и наилучшую работу датчика на всех скоростях лодки. Для исходной установки используйте печатную схему из инструкции - она подойдет для большинства случаев. Однако, некоторые лодки требуют дополнительной работы при установки, чтобы датчик работал хорошо на любой скорости.
1. Вырежьте схему по линиям отреза.
2. Подберите высоту на транце и угол поворотного болта так, чтобы дно датчика совпадало с направляющей.
3. Рукой затяните крепежный болт и крепежные винты. Убедитесь, что при этом высота и угол не изменились.

Шаг 5: Прокладка кабеля
Надо протянуть кабель к тому месту, где предполагается установить Humminbird PiranhaMax 240. Помните:
• Самый простой метод - перекинуть кабель через транец. Наиболее часто используемый -просверлить отверстие в транце над ватерлинией.
• По борту лодки кабель прокладывают, используя внутренние отверстия в конструкции палубы и надстроек.
• Прокладывайте кабель подальше от антенн VHF и кабелей тахометра.
• Не отрезайте, не укорачивайте и не удлиняйте кабель
• Если кабель короток, обратитесь месткому представителю и закажите кабель подлиннее.

Следуйте инструкции:
1.Пропустите кабель поверх транца или через 16 мм отверстие над ватерлинией.
2.Если вы используете отверстие, то заполните его силиконом.
3.Укрепите положение кабеля с помощью клипс.